O PANTANAL COMO FONTE OU SUMIDOURO DE VAPOR D’ ÁGUA E CALOR SENSÍVEL

André Becker Nunes1 e Prakki Satyamurty2

ABSTRACT

The aim of this work is to evaluate when and how strongly the Pantanal region acts as source or sink of water vapor and sensible heat through the analysis of surface fluxes. For this, data collected during the IPE (Interdisciplinary Pantanal Experiment) from the dry season (IPE 2) and from the waterlogged season (IPE 3) was used. For the estimates of the sensible and latent heat fluxes the Penman-Monteith method was applied. Considering the site being representative of entire Pantanal area, the latent heat flux results were compared against the precipitation data. This indicated that the Pantanal region is a weak source of water vapor in the dry season and a strong sink in the we season. An explanation for this difference between precipitation data and the latent heat fluxes is the interaction of external humidity sources, mainly Amazonia. Therefore, the influence of Low Level Jet in humidity flux convergence over Pantanal was also heuristically analyzed.

RESUMO

O objetivo deste trabalho é avaliar e quantificar quando o Pantanal age como fonte ou sumidouro de vapor d’água e calor sensível, através da análise dos fluxos de superfície. Para isto, foram usados os dados coletados durante o experimento IPE (Experimento Interdisciplinar do Pantanal) da época seca (IPE 2) e da época inundada (IPE 3). Para as estimativas dos fluxos de calor latente e sensível foi aplicado o método de Penman-Monteith. Considerando o sítio experimental representativo de toda a área do Pantanal, os resultados de fluxo de calor latente foram comparados com os dados de precipitação. Isto mostrou que a região do Pantanal é uma fonte fraca de vapor d’água na estação seca e um forte sumidouro na estação úmida. Uma explicação para a diferença entre a precipitação e os fluxos de calor latente é a atuação de fontes externas de umidade, principalmente a Amazônia. Desta forma, também foi analisada heuristicamente a influência do Jato de Baixos Níveis na convergência de umidade sobre o Pantanal.

INTRODUÇÃO

Devido a sua característica própria, o Pantanal influi diretamente no clima do continente, mais especificamente no Brasil. O Pantanal brasileiro abrange uma área de 140 000 km2, sendo 65 % no estado do Mato Grosso do Sul e 35 % no estado do Mato Grosso. É uma região formada por terrenos predominantemente planos e suavemente ondulados, alagados periodicamente no período das cheias. A Figura 1 mostra a vista do sítio experimental, durante a estação seca (IPE 2).

Figura 1. Vista do Sítio Experimental do IPE, no município de Miranda, MS. (19º33'48,2"S; 57º00'53,8"W)

A região se encontra numa posição estratégica, sendo atingida pelas massas frias provenientes das porções mais meridionais, que penetram pelas planícies dos pampas e do Chaco (Zeri, 2002). Outra característica devido a sua posição é a influência no transporte de umidade da região exportadora (Amazônia) para a região importadora de umidade (região sul e sudeste do Brasil), durante o verão principalmente. Além disso, o Pantanal é uma região adjacente à planície do Chaco, onde a convecção é favorecida pela presença do cavado (ciclone) térmico (Baixa do Chaco, no verão), propiciando complexos convectivos de mesoescala (Fedorova e Khan, 1999). A temperatura e umidade do Pantanal (Bacia do rio Paraná) intensificam este tipo de fenômeno (convecção) (Velasco e Fritsch, 1987), que atinge as regiões sul e sudeste do Brasil.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar quando o Pantanal atua como fonte e quando atua como sumidouro de vapor d’água e calor sensível, através da análise dos fluxos de superfície. Para isto, foram usados os dados coletados durante o experimento IPE (Experimento Interdisciplinar do Pantanal).  Também foram analisadas as diferenças entre as fases seca e úmida, bem como a influência dos Jatos de Baixos Níveis (JBN) na estação úmida, pois estes atuam como canais de transporte de umidade da Bacia Amazônica para as latitudes subtropicais (Saulo et al. 2000). À oeste do Pantanal se encontra a região de intersecção entre o JBN e o jato subtropical de nível superior, o qual favorece o disparo da atividade convectiva (Satyamurty et al., 1998). O presente trabalho apresenta uma estimativa da convergência de fluxo de umidade na região, o que mostra a ação dos JBN, que é a principal causa da precipitação. Outro fenômeno importante na fase inundada (verão) no Pantanal, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (Satyamurty et al. 1998), como será visto posteriormente.

DADOS E METODOLOGIA

Dados

Este trabalho utilizou os dados do IPE 2, realizado de 14 a 23 de setembro de 1999, e do IPE 3, realizado de 28 de fevereiro a 2 de abril de 2002. Assim, pôde-se comparar o comportamento dos fluxos na época seca (IPE 2 ) e na época inundada (IPE 3).

Do experimento IPE 2, foram usados os dados da torre meteorológica (Figura 2), como pressão atmosférica a superfície (P), temperatura (T) e velocidade do vento em 10 m, precipitação, fluxo de calor incidente (Qs) em 21 m e fluxo de calor no solo (QG), na profundidade de 2 cm. Foram utilizados diretamente os dados de umidade relativa (UR) em 10 m, sendo que este e os dados das outras alturas (8, 14 e 16 m) foram usados para a estimativa da UR em 0,1 m. 	Do experimento IPE 3, foram usados os mesmos parâmetros do IPE 2, acrescentados pelos dados de UR nas alturas 2, 5, 10, 14, 15, 16, 18 e 22 m.

Figura 2. Torre do experimento IPE.

Para a comparação entre as fases seca e úmida, foram enfocadas as médias diárias de temperatura próxima à superfície (10 metros), e as médias diárias das estimativas dos fluxos de calor (latente e sensível).

Estimativa dos Fluxos

Os fluxos foram estimados pela metodologia de Penman-Monteith (Stull, 1988), descrito abaixo. Os fluxos de calor sensível  e  de calor latente  são dados por

(1)

e

(2)

onde:

é o fluxo de calor total incidente

é o fluxo de calor no solo

é a constante psicrométrica, sendo:

(3)

é um termo de correção adotado pelo método de Penman-Monteith, para que a fórmula leve em consideração os efeitos evaporativos que ocorrem durante uma advecção.  foi estimado da forma:

(4)

As  variáveis com barra significam o valor em uma altura padrão, no caso, 10 metros.

é o coeficiente de transferência bulk. Também pode ser denotado como CD ou CM. Seu valor varia com a intensidade da turbulência e o local. Foi tomado como valor médio (para planícies) 1,4*10-3 para a noite e 1,8*10-3 para o dia (Stull, 1988).

é a velocidade do vento em 10 m.

é a umidade relativa da superfície. Foi estimada para uma altura de 0,1 m acima do solo.

é a umidade relativa em 10 m.

é a umidade específica de saturação em 10 m, obtida da seguinte forma:

(5)

sendo  a pressão a superfície, e  a pressão do vapor de saturação, de acordo com a fórmula

(6)

sendo T em oC na altura de 10 m.

é a variação da umidade específica com a temperatura, dada pela equação de Clausius-Clapeyron:

(7)

onde:

é a temperatura em uma altura padrão

é a constante da razão entre vapor d’água e o ar seco, dado por  0,622

é o calor latente de vaporização do vapor d’água, dado por 2,5*106 J kg-1.

é a constante do gás para o ar seco: 287,04 J K-1kg-1

Os dados de temperatura, umidade relativa, magnitude do vento, fluxo de calor incidente e fluxo de calor no solo do experimento IPE 2 foram obtidos num intervalo de tempo de 1 minuto, e após foi feita a média sobre 30 minutos. No IPE 3, os dados foram obtidos diretamente em um intervalo de 30 minutos. As médias horárias foram obtidas sobre todos os dias de cada experimento (10 dias no IPE 2 e 34 no IPE 3).

Estimativa da Convergência do Fluxo de Vapor d’Água

Fontes externas de vapor d’água contribuem para a variação de umidade do ar sobre o Pantanal. Dentre as fontes externas, destaca-se a Amazônia, pela ação dos Jatos de Baixos Níveis (JBN). Para analisar uma possível contribuição dos JBN na convergência de fluxo de umidade, primeiramente foram feitas médias de perfis de vento. Os dados foram obtidos do experimento SALLJEX (South American Low Level Jet Experiment) (http://www.nssl.noaa.gov/projects/pacs/web/html/salljex.html), realizado entre novembro de 2002 e fevereiro de 2003. Para o propósito deste trabalho, foram usados dados de balão-piloto durante o mês de janeiro por serem de maior quantidade entre as localidades escolhidas. Usou-se os dados de duas localidades estratégicas, uma ao norte do Pantanal (Vilhena) e outra ao sul (Dourados), como mostra a figura 3.

Figura 3. Área do Pantanal em cinza escuro. Em destaque, as duas localidades (Vilhena e Dourados) com as direções dos ventos médios em 850 hPa.

Em dias com JBN, o escoamento em baixos níveis é predominantemente de noroeste na região central da América do Sul (Sugahara e Rocha, 1996), porém com intensidades diferentes para as cidades de Vilhena e Dourados.

RESULTADOS DAS ESTIMATIVAS

Estimativas dos Fluxos de Calor

A figura 4 apresenta a variação diurna média dos fluxos de calor latente e calor sensível para os experimentos IPE 2 e IPE 3, obtidas pela metodologia de Penman-Monteith.

Figura 4. Variação diurna da média das estimativas dos fluxos de calor.

Observa-se que devido ao solo inundado, a evaporação é muito mais intensa no experimento úmido, explicando o pico de calor latente no IPE 3 cerca de 17 % maior do que o pico no IPE 2.  Já os fluxos de calor sensível tiveram magnitudes similares.	Nota-se, também, uma diferença temporal dos picos de calor latente e sensível, isto é, no experimento onde o solo estava coberto por uma lâmina d’água (IPE 3) os picos ocorreram cerca de 4 horas mais tarde do que os picos do experimento de solo seco. Isto se deve a propriedade da água de reter o calor por mais tempo, pois seu calor específico é maior do que o do solo seco.

Os picos negativos de QE devem-se, principalmente, a inversão do sinal da radiação total incidente , onde observa-se uma magnitude maior deste pico negativo no experimento úmido. Isto porque embora a taxa de evaporação tenha diminuído devido a falta de aquecimento do solo, continua maior do que o valor correspondente ao experimento seco. Deste modo é observada a ação do decaimento da camada limite convectiva, isto é, logo após o fluxo de calor tornar-se negativo, forma-se uma camada residual com atividade turbulenta mais intensa que a camada adjacente ao solo. Isto faz com que ocorra um fluxo negativo (no sentido da atmosfera para o solo) mais intenso nas primeiras horas da noite, ou nas primeiras horas (ou minutos) de inversão do fluxo. Esta intensidade tende a diminuir devido a estratificação estável da camada limite noturna.

Assim, observa-se uma magnitude maior dos picos, positivo e negativo, durante o experimento IPE 3. Esta maior atividade turbulenta tem como a principal  fonte de alimentação o efeito térmico. A figura 5 mostra a variação diurna média de temperatura em 10 m dos experimentos IPE 2 e 3.

Figura 5. Comparação das variações diurnas médias das temperaturas dos experimentos.

Observa-se facilmente a influência da lâmina d’água do experimento “úmido” na amplitude da variação diurna da temperatura, isto é, na fase seca a temperatura varia mais do que na fase úmida, devido a lâmina d’água reter mais o calor. Outra influência é com relação a diferença temporal relativa ao experimento seco, além da manutenção da temperatura máxima  por algumas horas.

Estimativa do Saldo de Precipitação

Com a obtenção dos fluxos de calor latente, pode-se obter a quantidade de vapor d’água recebida na atmosfera através da relação 1 kWh ( 32,35*10-10kgs-1.

Primeiramente, analisa-se quantitativamente os saldos diários dos fluxos nos experimentos, de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1. Comparação dos saldos diários de fluxos de calor.

| Saldo Diário Whm-2dia-1 |
| --- |
| Experimentos ( | IPE 2 (Fase seca) | IPE 3 (Fase úmida) |
| QH | 146,46 | 145,47 |
| QE | 3074,37 | 3231,49 |

A tabela mostra que os saldos de calor sensível são praticamente iguais. Já com relação aos saldos de calor latente, observa-se que no experimento com área inundada, existe um acréscimo de 5,1 %.

A Tabela 2 mostra a massa de vapor d’água devido ao fluxo de calor latente para cada experimento.

Tabela 2. Comparação entre as massas de vapor d’água.

| Saldo de massa de Vapor d’água (kg/m2/s) na atmosfera |
| --- |
| IPE 2 | IPE 3 |
| 99,46 * 10-10 | 104,54*10-10 |

Considerando o comportamento do sítio do experimento igual ao do restante da área do Pantanal (aproximadamente 200 mil km), pode-se analisar o quanto as condições locais da região contribuem para a precipitação. A Tabela 3 mostra a precipitação média diária para cada experimento, a quantidade de água precipitada sobre toda a região, e o saldo (massa de vapor d’água – precipitação). Lembrando que 1 mm/dia eqüivale a 1 kg/m2dia.

Tabela 3. Saldo de Precipitação.

| Saldo de Precipitação |
| --- |
|  | IPE 2 | IPE 3 |
| Precipitação pontual diária (mm ou kgm-2) | 0,709 | 2,225 |
| Precipitação sobre o Pantanal (kg dia-1) | 141,81*106 | 445*106 |
| Massa de Vapor sobre o Pantanal (kg dia-1) | 198,93*106 | 209,1*106 |
| Saldo (kg dia-1) | 57,11*106 | -235,90*106 |

Através da Tabela 3, nota-se que durante a estação seca o volume de vapor d’água evaporado é maior do que o volume de água precipitado. Já durante a estação úmida, o saldo é negativo, ou seja, o volume d’água precipitado é bem maior do que o volume de vapor d’água precipitado. Isto indica que durante a estação seca (inverno) o Pantanal atua como fonte de umidade para o continente, e durante a estação úmida atua como sumidouro de umidade.

Desta forma, este trabalho discute a origem, ou motivo, do grande volume de água excedente que precipita durante a estação úmida. A próxima seção analisa a ação do JBN na convergência do fluxo de umidade.

Estimativa da Convergência do Fluxo de Umidade

Para a estimativa da convergência dos fluxos de umidade, verificou-se os perfis verticais da magnitude da componente meridional do vento. Abaixo, os gráficos, nas figuras 6 e 7, das sondagens das duas localidades, Vilhena e Dourados (ver figura 3), para dois horários.

Figura 6. Perfil vertical da componente meridional do vento às 11:30 hs. Valores negativos significam ventos de norte.

Apresentou-se a componente meridional do vento dos JBN porque é maior que a componente zonal, em geral. Além disso, o transporte de umidade da Amazônia para o Pantanal depende mais da componente norte (v negativo) do vento.

Observa-se, da figura 6, uma magnitude maior (pico de 7,4 ms-1 em 960 m) na localidade de Vilhena do que em Dourados (pico de 6,4 ms-1 em 768 m). Zt, no eixo das ordenadas, significa a altura acima do solo (salienta-se que Vilhena situa-se a 600 m de altitude e Dourados 458 m).

É importante salientar que estes valores (tanto da figura 6 quanto da 7) são médias das sondagens para janeiro de 2003, e não somente médias dos dias com a presença dos jatos de baixos níveis. Assim, nota-se que como o vento é mais intenso na “entrada” (norte do Pantanal) do que na “saída” (sul do Pantanal), existe uma convergência de massa sobre a região do Pantanal, para este horário.

Figura 7. Perfil vertical da componente meridional do vento às 21:15 hs.

No horário das 21:15 hs (aproximadamente) observa-se, em Vilhena, um pico de 5 ms-1 na altura de 600 m. Já em Dourados, a componente meridional mudou de direção (de norte para sul), indicando que à noite a convergência de massa sobre o Pantanal é maior que durante o dia..

Considerando a umidade específica como constante sobre toda a região, a convergência de umidade pode ser escrita pela equação 8.

(8)

Nota-se que, como  está sendo considerada constante, desaparece o segundo termo do lado direito da equação. Para este trabalho, foi desconsiderada a contribuiçãp para a divergência pela componente zonal por ser bem menor que a componente meridional. Na determinação de , foi feita uma média diária dos valores da componente v na camada (cerca de 400 m, compreendidos dentro dos 1500 m mais baixos da troposfera) onde situam-se os picos, para os dois horários (11:30 e 21:15 hs). Para Vilhena, o valor médio de v foi de aproximadamente -6 ms-1. Para Dourados, o valor foi de -2 ms-1. Considera-se a distância entre as duas localidades () igual a 1400 km, e uma umidade específica média, para toda a região, de 10 g/kg. Este valor de q foi baseado nos valores da variação diurna obtida na superfície para o IPE 3(Andrade, 2003)). Como em (Andrade, 2003) o q à superfície alcançou valores perto de 20 g/kg, se supôs que no nível do JBN (de 900 à 850 hPa), q =10 g/kg.

Assim, temos que , isto é, uma convergência de umidade na região do Pantanal no verão. Suponha-se que esta convergência de umidade represente as condições durante o experimento IPE 3 (fase úmida), que realizou-se no mês de fevereiro. Projetando esta convergência sobre toda a região (~108 m2) e na escala temporal de um dia (~105 s), temos que a convergência estimada é cerca de 1,824*103 kgs-1. Comparando com o saldo de precipitação da fase úmida (2,36*103 kgs-1), observamos que a maior parte (aproximadamente 77 %) do saldo de precipitação se deve à convergência de fluxo de umidade provocada pelo JBN.

A comparação da convergência do fluxo de umidade com o saldo durante a fase seca não foi possível porque este trabalho usou dados experimentais para a comparação, dados estes coletados durante o experimento SALLJEX, realizado no mês de janeiro.

DISCUSSÃO

Com base nos dados observados nos experimentos IPE 2 e IPE 3, e nos dados estimados pelo Método de Penman-Monteith, observou-se a variação diurna de temperatura próxima à superfície (10 m) e fluxos de calor, durante dois experimentos realizados durante a fase seca e a fase úmida no Pantanal. Na comparação entre os experimentos (fases), notou-se que na fase úmida a temperatura à superfície varia menos que na fase seca, além dos picos estarem cerca de 4 horas defasados (atrasados) com relação aos da fase seca. Com relação aos fluxos de calor sensível, não observou-se variação na magnitude entre as fases, apenas a mesma defasagem mostrada no gráfico da temperatura. Já o gráfico da variação diurna de fluxo de calor latente mostrou, além das defasagens, que na fase úmida os picos (tanto negativo quanto o positivo) são maiores, indicando a influência da lâmina d’água  no verão do Pantanal.

Fazendo uma comparação entre a massa de vapor evaporada e a precipitação, verificou-se que durante a fase “seca” o saldo de massa de vapor é positivo, ou seja, nem toda água que evapora precipita na região. Parte desta massa de vapor é transportada na atmosfera ou advectada para outras regiões. Já durante a estação úmida nota-se que a precipitação é muito maior do que a massa de vapor que evapora na região. Isto se deve a umidade que proveniente de outras regiões. Com base na climatologia, sabe-se que a Amazônia, como região exportadora de umidade, pode ser a principal fonte externa de umidade para o Pantanal através da ação dos Jatos de Baixos Níveis, como foi comprovado através da estimativa da convergência de fluxo de umidade. Esta estimativa foi feita usando os dados de perfis verticais médios da componente meridional do vento, para um ponto situado na “entrada” e outro situado na “saída” do Pantanal.

Assim, como resultado preliminar, pode-se dizer que durante o inverno o Pantanal é uma fonte de vapor d’água no continente e durante o verão, um sumidouro, salientando que sua ação como sumidouro é bem maior do que como fonte. O próximo passo neste trabalho é comparar os resultados dos fluxos estimados com os resultados do modelo regional ETA, a fim de se ratificar as épocas em que a região do Pantanal se comporta como fonte ou sumidouro de vapor d’água.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, E. S., Estudo da Influência de Jatos de Baixos Níveis na Estrutura da Camada Limite Estável Acima do Pantanal Matogrossense. 206 p., Dissertação de Mestrado em Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2003.

FEDOROVA, N. e KHAN, V. M., Análise de Complexo Convectivo de Mesoescala Sobre o Sul do Brasil, Revista Bras. Met., v.14, n.1, 35-48, 1999.

SATYAMURTY, P., NOBRE, C. e SILVA DIAS, P. L., South America, Chapter 3C, Meteorology of the Southern Hemisphere, Met. Monog. AMS, 119-139, 1998.

SAULO, A. C., NICOLINI, M. e CHOU, S. C., Model Characterization  of the South American Low-Level Flow During the 1997-1998 Spring-Summer Season, Clim. Dyn., 16, 867-881, 2000.

STULL, R. B. An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1988. 666p.

Sugahara, S. e Rocha R. P., Climatologia das Correntes de Jato de Baixos Níveis Sobre a Região da América do Sul, Durante o Verão do Hemisfério Sul. Anais IX CBMet, 1383-1387. 1996.

VELASCO, I. e FRITSCH, J. M., Mesoscale Convective Complexes in the Americas. Jour. of Geoph. Res., v. 92, D8, 9591-9613, 1987.

ZERI, L. M. M., Estudo Comparativo da Estrutura da Turbulência Atmosférica na Camada Limite Superficial Acima do Pantanal Matogrossense nos Períodos Úmido e Seco, 116 p., Dissertação de Mestrado em Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2002.